Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

SAMOCHODU OPERACYJNEGO ZE ZWIEKSZONĄ PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ.

| Lp. | Wymagania minimalne | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3 |
| 1. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022). |  |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie spowodowują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |  |
| 3. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. |  |
| 4. | Homologacja dla samochodu osobowego. |  |
| 5. | Samochód posiada zwiększoną przestrzeń bagażową. Pojemność bagażnika pod półką min. 550 dm3, do dachu min. 950 dm3. |  |
| 6. | Przestrzeń ładunkowa wyposażona w min. 4 zaczepy do zabezpieczenia bagażu oraz półkę zasłaniającą przestrzeń bagażową. |  |
| 7. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, szyby podgrzewane, wycieraczka po jednej stronie. |  |
| 8. | Drzwi boczne prawe i lewe przesuwne. |  |
| 9. | Rozpiętość pomiędzy osią przednią, a tylną min. 2780 mm. |  |
| 10. | Nadwozie min. 5 miejsc dla pasażerów, kolor fabryczny nadwozia czerwony. |  |
| 11. | Silnik spalinowy Diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności min. 1400 cm3 oraz mocy maksymalnej nie mniejszej niż 100 KM. |  |
| 12. | Norma emisji spalin EURO 6. |  |
| 13. | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 14. | Napęd na jedną oś. |  |
| 15. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  |
| 16. | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy. |  |
| 17. | Komplet kół z oponami, na felgach stalowych min. 16 cali z kołpakami. Koło zapasowe pełnowymiarowe. W zestawie narzędzia do zmiany koła wraz z podnośnikiem. |  |
| 18. | Hamulce tarczowe obu osi pojazdu we wszystkich kołach. |  |
| 19. | Hamulec postojowy ręczny. |  |
| 20. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |  |
| 21. | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 22. | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. |  |
| 23. | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |
| 24. | Min. 6 poduszek powietrznych kierowcy i pasażera (czołowe i boczne). |  |
| 25. | Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie. Szyby boczne tylne dopuszcza się uchylne. |  |
| 26. | Radio zabudowane w desce rozdzielczej pojazdu, Bluetooth, z wejściem USB, z min. 4 głośnikami oraz instalacją antenową. |  |
| 27. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz podgrzewane. |  |
| 28. | Trzecie światło hamowania (stop). |  |
| 29. | Fotel kierowcy z regulowaną wysokością, z podłokietnikiem oraz schowkiem pod fotelem. |  |
| 30. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych) oraz dodatkowa wykładzina gumowa w przedziale bagażowym. |  |
| 31. | Immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem. |  |
| 32. | Światła do jazdy dziennej w technologii LED. |  |
| 33. | Klimatyzacja manualna. |  |
| 34. | Fotele w drugim rzędzie składane, umożliwiające zwiększenie przestrzeni bagażowej do dachu do min. 2100 dm3. |  |
| 35. | Samochód przystosowany do zamontowania w późniejszym terminie wymaganych dla pojazdów uprzywilejowanych w ruchu urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych, akustycznych i świetlnych oraz sprzętu łączności radiowej tj.: - lamp ostrzegawczych montowanych z przodu pojazdu, - lamp ostrzegawczych montowanych na dachu pojazdu, - głośnika min. 100W zamontowanego w przedniej części pojazdu, - wzmacniacza sygnałów dźwiękowych posiadającego funkcje: sterowania sygnalizacją dźwiękową oraz przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik, - radiotelefonu przewoźnego, pracującego w zakresie częstotliwości radiowych przydzielonych dla jednostek straży pożarnych. |  |
| 36. | Wykonawca udzieli min. gwarancji i rękojmi: Okres mechanicznej gwarancji i rękojmi - min. 2 lata. Okres gwarancji na lakier – min. 3 lata. Okres gwarancji antyperforacyjnej – min. 7 lat. |  |
| 37. | Pierwszy przegląd (operacje systematyczne) – bezpłatnie. |  |
| 38. | Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy dokumentację: instrukcję obsługi samochodu, radia, innych zamontowanych urządzeń oraz gwarancję na samochód, radio i inne zamontowane urządzenia. Ponadto wyposaży go w trójkąt, gaśnicę i apteczkę. |  |
| 39. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. |  |